## Slide 1
系统域互连网络
——基础理论和案例分析
Autumn 2023 :: NCSG – High Performance Computer Research Center
杨帆
yangfan2020@ict.ac.cn

## Slide 2
参考书籍
Principles and Practices of Interconnection Networks, Elsevier, William James Dally and Brian Patrick Towles
Appendix E, Interconnection Networks, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 4th edition, Hennessy and Patterson
Interconnection Networks—An Engineering Approach, Revised Printing, Jos ’e Duato

## Slide 3
什么是系统域互连网络？

## Slide 4
什么是互连网络
互连网络
Interconnection Network
End Node
End Node
End Node
End Node
…
链路
链路
链路
链路
…
硬件接口
硬件接口
硬件接口
硬件接口
软件接口
软件接口
软件接口
软件接口
Device
Device
Device
Device
互连网络将不同的装置连接到一起，并允许装置之间相互通信
装置（Device）
  单个计算机内的组件
  单个计算机
  多机系统
关联单元
  终端节点
  （End Node = Device + Interface）
  链路（Link）
  互连网络
  （Interconnection Network）
用尽可能少的消耗（时间、成本、功耗）传输尽可能多的信息

## Slide 5
不同种类的互连网络(1/2)
片上网络（OCN or NoC）
  连接单个芯片内的不同单元，如cache、寄存器堆、处理器核等
  连接单元数目通常在10~100，例如多核处理器
  特征尺寸：毫米
  举例：ARM AMBA总线
系统域网络（SAN）
  连接单个计算机系统内的不同组件，这里的系统可以是单机系统（多路服务器），也可以是多机系统（如超级计算机）
  多机系统内连接单元数目通常在1000~100000，例如IBM Blue Gene/L 超级计算机内的64000个节点
  特征尺寸：十米到百米
  举例：Infiniband、Myrinet
Notes: OCN：On-Chip Network

## Slide 6
不同种类的互连网络(2/2)
局域网（LAN）
  连接多个自治的计算机系统，例如：校园网里的多台计算机
  连接单元数目通常在100~1000，通过交换机
  特征尺寸：数米到数千米
  举例：Ethernet
广域网（WAN）
  在广阔的范围内连接不同的系统（计算机系统或网络系统）
  连接单元数目通常在数百万
  特征尺寸：数十千米到数百千米
  举例：城域网、程控交换机

## Slide 7
界定系统域互连网络的研究范畴
特征尺寸（连接距离）
连接装置的数目
LAN
10-3
100
103
106
1
10
100
1,000
10,000
>100,000
OCN
SAN
WAN

## Slide 8
为什么研究系统域网络
课程需求
实际系统需求
  高性能计算需求—超级计算机
  大数据处理需求—仓储级数据中心
  人工智能需求—智能计算机

## Slide 9
1946
1958
1964
1976
1993
1994
2008
2011
2014
2018
2020
曙光1000~5000
曙光60001.27P
Summit
143.5P
性能
时间
Eniac
5000次
RCA501
10万次
IBM360
40万次
Cray-I
1亿次
Cray T3D
19亿次
Beowulf
26亿次
电
子
管
晶
体
管
集
成
电
路
大
规
模
集
成
电
路
IT 1.0
器件工艺快速发展
支撑计算部件发展
IT 3.0
工艺发展进一步放缓
部件结构基本定型
依赖互连网络实现高效并行
IT 2.0
工艺发展放缓
依赖访存结构发展
SMP
MPP
Cluster
互连网络将成为新一代系统结构演进的发力点

## Slide 10
如何研究系统域网络
不同互连网络共享同一套研究要素，系统域场景具体分析
  接口、拓扑、路由、流控、交换、链路
首先解决点对点通信
然后解决多对多通信

## Slide 11
解决系统域网络的点对点通信问题

## Slide 12
系统域点对点通信基本元素
节点：对应机群或MPP架构中的单个节点
网络接口：网络接口卡，如万兆以太网卡、Infiniband HCA
链路：包含线缆和接插件两部分，例如光纤+光模块
网络包：网络传输的基本逻辑单元，分为包头、载荷、包尾三部分
Node A
Node B
header
Dest
Information
message payload
checksum
trailer
Type
Network
Interface
Network
Interface
Link

## Slide 13
系统域网络接口
网络接口顾名思义，是主机节点和互连网络的桥接接口
  主机端
    与节点内其他硬件（CPU、内存）交互，一般通过PCIe总线；
    与节点上部署的软件（OS、应用）交互，Register、Buffer等；
  网络端
    网络包接收与发送，如组包、解包功能，流控功能等；
    网络连接状态管理，可靠网络流Request/Response，不可靠数据报等；
Memory
DMA
DMA
NIC
processor
internal interconnect
FIFO
Network
interface
to/from network
host interface
to/from host

## Slide 14
网络接口的工作流程示例
发送端
  应用在用户空间准备好数据，通过系统调用启动网络发送
  数据从用户空间拷贝入内核空间，再通过DMA送到网卡上打包发送
接收端
  网卡接收，解包后通过DMA将数据发送到内核缓冲区，产生中断
  OS将数据从内核空间拷贝入用户空间，返回用户程序处理流程
proc/mem bus
IO bus or proc/mem bus
处理器
user
space
system
space
register
file
FIFO
FIFO
user
space
system
space
register
file
packet
IO bus or proc/mem bus
proc/mem bus
内存
网络接口卡
网络接口卡
内存
处理器
发送端
接收端

## Slide 15
物理链路介绍
传输介质
  短距离：铜线、同轴电缆
  长距离：五类双绞线、光纤
物理信号
  编码格式：8B/10B、64/66、128/130，平衡位流中的1和0，接收端正确还原信号 （计算机、电子信息领域）
  线路驱动：串并转换、预加重与去加重、均衡（增强高频信号传输质量）（微电子领域）
Connector
Connector
clk
Notes: 短距离，用在主板上，芯片到芯片

## Slide 16
解决系统域网络的多对多通信问题

## Slide 17
多对多通信主要考虑的问题
拓扑
  表征节点和链路的静态连接关系
路由
  决定数据包在网络拓扑中的传输路径
流控
  决定数据包被传输的时机和数量
交换
  解决不同数据包之间的碰撞关系

## Slide 18
共享媒介网络
网络媒介被所有节点以单工或双工模式共享
  拓扑：一维总线或二维环形总线
  路由：广播或定向发送
  流控：N/A
  交换：CSMA/CD（时分复用）
Node
Node
Node
X

## Slide 19
交换媒介网络
网络媒介允许节点之间有独立的连接路径，相互发送数据
  拓扑：基于Switch/Router的连接图
  路由：确定路径路由/自适应多路径路由
  流控：On/Off、基于信用的流控
  交换：数据缓冲模式、仲裁模式、Crossbar
Node
Node
Node
Node
Switch
Fabric
强相关

## Slide 20
两种网络的比较
基于共享媒介的网络
  成本：较低
  性能：受系统总线带宽制约，无法随节点个数增加而扩展
  实现难度：简低或中等
基于交换媒介的网络
  成本：较高
  性能：随节点个数增加可扩展、但与具体实现紧密相关
  实现难度：较高
本课程重点研究基于交换媒介的网络
  从拓扑、路由、交换+流控三方面进行考察

## Slide 21
网络拓扑结构

## Slide 22
网络拓扑结构
拓扑结构是设计交换网络的第一步，拓扑可以分为两类
  直接网络拓扑结构
    计算部件和交换部件紧密集成在一起，节点之间直接互连
  间接网络拓扑结构
    使用独立的交换机/路由器，节点之间间接互连
直接网络拓扑结构
间接网络拓扑结构

## Slide 23
考察网络拓扑结构的重要指标
对分带宽
    对分：将一个包含N个节点的拓扑切割为两个分别包含N1和N2个节点的拓扑子集，N2 ≤ N1 ≤ N2+1
    对分带宽：联通N1和N2节点子集的所有通道的带宽总和
网络跳步
    最短路径：源节点和目的节点之间跳步数最少的可联通路径
    网络直径：全拓扑所有节点对中最长的最短路径
    平均跳步：所有源节点和目的节点最短路径的平均值
构建成本
    芯片成本：交换/路由芯片的面积、引脚数、结构等
    封装成本：背板或交换机柜的体积、功耗、接口数量等
    链路成本：电缆或光纤光的数量、长度、布线难度等

## Slide 24
直接网络拓扑结构—Ring
Bidirectional Ring（节点数N）
  对分带宽（BC）：2 links，4Blink-undirection
  网络直径：
  平均跳步（Havg） ：
  构建成本：3端口Switch/Router，N条连接线，通过折叠缩短最长连线
Folded

## Slide 25
Intel处理器中的Ring互连
L3 cache slice
(2 MB)
L3 cache slice
(2 MB)
L3 cache slice
(2 MB)
L3 cache slice
(2 MB)
System Agent
Graphics
Core
Core
Core
Core
Four rings
  request
  snoop
  Ack
  data (32 bytes)
Six interconnect nodes: four “slices” of L3 cache + system agent + graphics
Each bank of L3 connected to ring bus twice
Theoretical peak BW from cores to L3 at 3.4 GHz is approx. 435 GB/sec
  When each core is accessing its local slice

## Slide 26
直接网络拓扑结构—Torus
n-dimensional, radix-k torus（k-ary n-cube）
  基本思想：构建成本接近Ring，尽可能提升网络带宽延迟性能
  结构定义：互连规模 N = kn
    k：每个维度上的节点个数
    n：维度的数量
4-array 2-cube
4-array 1-cube
k-ary
(n-1)-cube
…
kn-1 links
k-ary
(n-1)-cube
k-ary
(n-1)-cube
从k-array (n-1)-cube 到
k-array n-cube

## Slide 27
间接网络拓扑结构
理想的间接网络
  Crossbar：每个输入节点和输出节点对之间通过一个开关连接
  复杂度：O(N2)
  无阻塞网络：去往不同输出节点的数据包不会相互阻塞
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 28
多核处理器中的Crossbar
Note that crossbar (CCX) occupies about the same chip area as a core
Sun SPARC T2 (8 cores, 8 L2 cache banks)
Oracle SPARC T5 (16 cores, 8 L3 cache banks)

## Slide 29
多级间接网络拓扑结构
通过多级交叉开关（Switch/Router）搭建的间接网络
  全局大交叉开关拆分成多级小交叉开关
  复杂度降低：O()
  各级交叉开关之间通过规则的排列函数实现连接
  可能产生阻塞
Omega topology, perfect-shuffle exchange
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
标号相同的源和目的视为一个节点
拓扑中的连线均为从左向右的单向链路

## Slide 30
多级间接网络—Butterfly
使用同构交叉开关的多级网络
  结构定义：
    N：互连节点总数
    k：每级crossbar或switch/router的单向连接度（入端口/出端口数）
    n：全网交叉开关的层数，每层包含kn-1个交叉开关
    要保证基本联通需求：
Butterfly or k-ary n-fly
  排列函数：
    从入节点与第一级交叉开关的连线开始，每一级的每条连线都可以用 向量进行编号，其中d为k进制数
    其中， 表示交叉开关的编号，表示交叉开关的第几号连线，合起来就是该连线在该级的全局编号
    第一级编号确定后，从第级到第级，交换和获得新的连线编号

## Slide 31
Butterfly连接排列函数举例
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
(0,0,0)
(0,0,1)
(0,0)
(0,1,0)
(0,1,1)
(1,0,0)
(1,0,1)
(1,1,0)
(1,1,1)
(0,1)
(1,0)
(1,1)
(0,0)
(0,1)
(1,0)
(1,1)
(0,0)
(0,1)
(1,0)
(1,1)
(1,0,0)
(1,0,0)
观察第一级第二根线的编号变化轨迹

## Slide 32
多级间接网络—阻塞问题
网络阻塞的原因：资源竞争，解决方法：增加资源（路径）
  使用更“大”的交叉开关
  使用更“多”的交叉开关
blocking topology
X
non-blocking topology
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 33
Clos网络
Clos网络
  结构定义：
    Clos网络包含三层交叉开关/Switch
    m：中间层Switch的个数
    n：输入层和输出层Switch的输入端口数
    r：输入层和输出层的Switch个数
3x3
3x3
3x3
3x3
4x4
4x4
4x4
3x3
3x3
3x3
3x3
input
output
m=3
n=3, r=4
n=3, r=4
(3, 3, 4) Clos

## Slide 34
严格无阻塞Clos网络
严格无阻塞：不管网络处于何种状态，任何时刻都可以在网络中建立一个连接，只要这个连接的起点和终点是空闲的，而不会影响网络中已经建立起来的连接
Clos网络严格无阻塞所需满足的必要条件：
3x5
3x5
3x5
3x5
4x4
4x4
4x4
5x3
5x3
5x3
5x3
4x4
4x4
(5, 3, 4) Clos

## Slide 35
可重排无阻塞Clos网络
可重排无阻塞：不管网络处于何种状态，任何时刻都可以在网络中直接或对已有的连接重选路由来建立一个连接，只要这个连接的起点和终点是空闲的，而不会影响网络中已经建立起来的连接
Clos网络可重排无阻塞所需满足的必要条件：
  利用 交叉开关/Switch搭建整个无阻塞网络（有利于工程实施）

## Slide 36
从Clos网络到Fat-Tree网络
大于3个Stage的Clos网络
  从3层Clos网络出发
将3层clos网络看作一个整体，作为middle switch，
构建clos网络

## Slide 37
5层clos网络
递归操作

## Slide 38
7
6
5
4
3
2
1
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7层clos网络

## Slide 39
7
6
5
4
3
2
1
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
15
14
13
12
11
10
9
8
层clos网络折叠Fat-Tree

## Slide 40
常见的Fat-Tree网络
m-port, n-tree Clos网络，m是交叉开关/交换芯片端口数，n为树的层数
优势：
可重排无阻塞
低网络直径
多路径数据交换实现容错
全网使用完全同构的交换芯片降低成本
系统规模可随单个交换芯片端口数的增长而扩展
Infiniband网络最常用拓扑
7
6
5
4
3
2
1
0
15
14
13
12
11
10
9
8
Leaf
Spine
Core

## Slide 41
网络拓扑比较
互连规模为N个节点
 | 类别 | Bus | Ring | 2D Torus | 3D Torus | Butterfly | (m,n) Fat-Tree
性能 | 对分带宽（in links） | 1 | 2 |  |  |  | 
 | 网络直径 | 1 |  |  |  |  | 
 | 平均跳步 | 1 | ⌊𝑁/4⌋ |  |  |  | 
成本 | Switch端口数 | 0 | 3 | 4 | 6 |  | 
 | Switch个数 | 0 |  |  |  |  | 
 | 全网连线数 | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 42
路由算法

## Slide 43
路由算法
目的：在交换机中通过查表或路径计算，从全网中找出特定的路径，可将数据包从源节点送达目的节点
约束条件：负载均衡、最短路径、容错、无死锁和活锁等
路由算法的分类：
  确定路由
  每次路由路径都不变
  遗忘路由
  与网络状态无关随机选择路径
  自适应路由
  根据网络状态动态选择路径
  查表路由
  查询提前准备好的路由表
  算法路由
  结合网络状态和节点标识计算
  根据路径选择的方式分类
  根据路由信息获取的方式分类

## Slide 44
确定路由举例——Butterfly
根据目的节点编号计算的确定路由
  1
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
(0,0,0)
(0,0,1)
(0,1,0)
(0,1,1)
(1,0,0)
(1,0,1)
(1,1,0)
(1,1,1)

## Slide 45
确定路由举例——Cube（Cray T3D）
按照维度顺序（dimension-order）的确定路由
00
01
02
03
10
11
12
13
20
21
22
23
30
31
32
33
第一步：方向计算：
以（2,2）到（0,3）为例
第二步：按照先走X维，再走Y维路由
+
-

## Slide 46
遗忘路由举例——Valiant随机路由
普适性好：任意流量Pattern，任意网络拓扑
核心思路：将的路由，拆分成和两段，其中（中间目的地）随机选择，两段分别的路由算法也可自由选择
00
01
02
03
10
11
12
13
20
21
22
23
30
31
32
33
随机选择中间节点(3,1)
(0,0)到(3,1)维序确定路由
(3,1)到(1,2)维序确定路由
以（0,0）到（1,2）路由为例
Valiant将任一流量都拆分成两个同等数据量的Random流量，等价于将网络容量（Capacity）缩减了1/2
消除了某些流量的拥塞点

## Slide 47
自适应路由
利用网络状态信息（通常是交换队列的占用情况）来选择合适的路径传递数据包
  Local or Global Information？
  Current or Historical Information？
0
1
2
3
4
5
6
7
以节点3到节点7路由为例
拥塞路径
case 1：5和6的拥塞未传递到3和4（Local信息），选择右向路径
case 2：3感知到5和6拥塞（Historical信息），选择左向路径
case 3：queue的深度影响自适应路由的灵敏度
自适应路由算法要结合具体机器的网络拓扑、流控、网络管理等机制进行case by case地设计

## Slide 48
三种路由的比较
 | 确定路由 | 遗忘路由 | 自适应路由
复杂度 | 最简单 | 较为简单 （无需考虑网络状态） | 最为复杂
负载均衡 | 较差 | 较好 | 与反馈信息的使用紧密相关
容错能力 | 差 | 一般 | 较好
特殊性 | 优秀的保序能力（满足协议特殊要求，如cache一致性） | Valiant清除流量模式 | Case by case的设计

## Slide 49
交换和流控

## Slide 50
总述
交换和流控解决网络资源（主要是带宽、缓存及控制状态）在不同网络包之间的分配问题
Buffer Capacity
Control State：记录buffer分配状态和正在传输的包状态
Channel Bandwidth
交换和流控涉及的网络单元的资源举例

## Slide 51
按流控粒度分类
消息（Message）
包（Packet）
信元（Flit）
Header Flit
Body Flit
Tail Flit
RI
SN
路由信息
Phit：物理链路传输单元，如：100G以太网是4bit，
GPU PCIe接口是16bit

## Slide 52
电路交换
channel | 0 | R |  |  |  |  |  |  |  | A |  | H | D | D | T |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  | R |  |  |  |  |  | A |  |  |  | H | D | D | T |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  | R |  |  |  | A |  |  |  |  |  | H | D | D | T |  |  |  | R
 | 3 |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  |  |  | H | D | D | T |  | R | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
 |  | cycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
源节点
目的节点
X
R=Request A=Acknowledgement H=Header D=Data T=Tail
为每个消息建立从源到目的的专线，可以做到Bufferless（优），但是资源利用率低（劣）
Channel 0
Channel 1
Channel 2
Channel 3
适合大块数据传输

## Slide 53
基于新型光器件的电路交换Case
光器件的特点：高带宽、低延迟、低功耗但难以缓存
机顶交换机ToR
Polatis光交换机
计算节点
SDI控制器
曙光7000光电混合网络

## Slide 54
包缓存交换——Store-forward
channel | 0 | R |  | A |  | H | B | B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |  | H | B | B | T |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
 |  | cycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
包交换：路径上的网络单元相互独立，包只能占用一级单元
SF：每级网络单元要把包完整接收下来，才请求下一级
channel | 0 | H | B | B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  | H | B | B | T |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | H | B | B | T |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H | B | B | T
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 |  | cycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
简化讨论
链路利用率不是问题，延迟是问题

## Slide 55
包缓存交换——Cut-through
每级网络单元都只需要把包头接收下来，就可请求下一级
无阻塞情况表现出非常好的延迟性能
有阻塞情况退化为Store-forward（Buffer消耗量高）
channel | 0 | H | B | B | T |  |  |  | 
 | 1 |  | H | B | B | T |  |  | 
 | 2 |  |  | H | B | B | T |  | 
 | 3 |  |  |  | H | B | B | T | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 |  | cycle |  |  |  |  |  |  | 
channel | 0 | H | B | B | T |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  | H | B | B | T |  |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  | H | B | B | T | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | H | B | B | T
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 |  | cycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
无阻塞情况
有阻塞情况

## Slide 56
流控——Buffer管理
粗粒度，简单，带宽占用小：Xon/Xoff流控
细粒度，复杂，带宽占用高：基于信用的流控（Credit-based）
两者都需要考虑数据飞行时间
Send
Recv
Xoff
Xon
空闲buffer单元
占用buffer单元
Send
Recv
以流控单元计数
的空闲buffer值
On/Off信号

## Slide 57
流控和路由结合的子问题
——死锁

## Slide 58
死锁
死锁：是指两个或两个以上的Agent，因争夺资源（链路、缓存等）而造成的一种互相等待的现象，若无外力作用，它们都将无法推进下去
Agent：代理人，代表应用去争夺资源，因交换和流控类型不同，代理也不相同
交换和流控模式 | Agent | Resource
电路交换 | 连接 | 一组链路
包缓存 | 包 | Buffer

## Slide 59
死锁原因——资源依赖关系成环
1
2
a
b
c
d
wait
hold
1
2
a
b
c
d
把hold语义都转换为wait语义
例如：2 hold c => c wait 2 to release
1 wait c wait 2 wait a wait 1 wait c …
Agent
资源

## Slide 60
避免死锁的方法1：资源按序分类
将传输路径上的资源按序分类，每跳所请求资源的序不断上升，例如：Packet在距离源节点 i 跳时，就只能请求序为 i 的buffer
B00
B01
B02
B03
B10
B11
B12
B13
B30
B31
B32
B33
B20
B21
B22
B23
Node 0
Node 1
Node 2
Node 3

## Slide 61
避免死锁的方法2：严格规定路由
资源分类方法有可能引入Buffer消耗过多或Buffer利用率低等问题
可以通过设定特殊的路由规则来破除资源依赖环
Case：k-ary n-mesh拓扑上的维序路由（Dimension Order Routing）
每个数据包每次只在一个维度上 路由，当在该维度上达到目的坐标之后，才按低维到高维的顺序在其他维度上路由
由于严格按照维度升序单调请求下一级资源，所以不会死锁
00
01
02
10
11
12
20
21
22

## Slide 62
避免死锁的方法3：逃逸虚通道
资源分类方法有可能引入Buffer消耗过多或利用率低等问题
严格规定路由顺序又无法躲避拥塞
自适应路由+逃逸虚通道
感兴趣可以深入研究（Duato’s Protocal）

## Slide 63
系统互连网络案例分析

## Slide 64
史前—基于晶体管电路的向量机
体系结构：向量机
系统互连：部件间互连
CPU耦合度 | 直接与CPU内部各部件耦合
功能 | 为CPU内的向量部件供数 （原始）
物理介质 | 板级部件间金属走线

## Slide 65
单机能力型
体系结构：共享内存架构
系统互连：系统总线
代表机型：
曙光1号（1993年）
CPU
CPU
CPU
…
内存
系统总线
CPU耦合度 | 最紧密，处理器内部总线的延申
功能 | CPU内存读写功能的基本扩展
物理介质 | 板级芯片间金属走线

## Slide 66
多机能力型
体系结构：并行多处理架构
系统互连：定制互连网络
代表机型：
曙光1000（1995年）
Cray T3E（2002年）
CPU耦合度 | 紧密，挂载在内存控制器上
功能 | 首先支持内存读写原语 其次扩展了消息式通信原语
物理介质 | 节点间背板走线或铜缆
CPU
控制器
网络接口+
路由控制
内存
定制互连网络

## Slide 67
多机容量型
体系结构：机群架构
系统互连：基于标准的互连网络
代表机型：
Berkeley NOW（1997年）
曙光2000—7000（2000年~）
CPU耦合度 | 较松，挂载在I/O总线上
功能 | 支持内存读写原语 支持消息式通信原语 卸载远程内存直接读写（RDMA）
物理介质 | 节点间背板走线、铜缆及光纤 （系统规模增大，光纤用于远距离数据传输）
CPU
控制器
内存
标准网卡
I/O
CPU
控制器
内存
标准网卡
I/O
…
标准交换组件

## Slide 68
高性能互连网络发展脉络
1990
2000
2010
2025
科学与工程计算
+云计算与大数据
+人工智能与IoT
Hey Siri
耦合度
功能
器件
CPU总线
内存总线
I/O总线
内存原语
消息原语
RDMA卸载
计算卸载
松散资源池
板级走线
铜缆
光纤
可重构光交换
1.0
2.0
3.0
未来

## Slide 69
K-Computer Tofu
初代Tofu：用于2011年TOP500 6月榜单第一名的K Computer
  特性：6D Mesh/Torus网络，可容错，高可扩展
TofuD：用于2021年日本的E级计算系统Post-K

## Slide 70
基本情况
特色功能
  按需拓扑映射
  RDMA
  Memory Bypass
  Barrier网络
具体实现

## Slide 71
Tofu 6D Mesh/Torus拓扑结构
6D：6个坐标维度X、Y、Z，A、B、C
  A、B、C固定为2 x 3 x 2，X、Y、Z根据系统规模扩展
  整个网络是（A, B, C）x（X, Y, Z）两个Torus的融合（Torus Fusion）
Notes: 该结构具有正规性、对称性、强容错性、以及可嵌入性等特点。
优点：
具有良好的可扩展性和对称性；
是高度冗余的完全连通图，在网络中若产生部分链路或节点失效时，不仅可以快速定位，同时可以通过其他路径到达目的节点。
缺点：
Mesh/Torus结构随维数增加，网络直径减少，但是，所带来的成本开销是以网络规模为基数的线性增长。
采用更高维的结构物理可实现难度增大，受到物理封装的限制，部分物理构建无法胜任逻辑上的设计。

## Slide 72
路由、交换和流控
维序多路径路由，先走（A,B,C）再走（X,Y,Z）
每条链路设置4虚通道，2防止路由死锁，2防止协议死锁
Notes: 该结构具有正规性、对称性、强容错性、以及可嵌入性等特点。
优点：
具有良好的可扩展性和对称性；
是高度冗余的完全连通图，在网络中若产生部分链路或节点失效时，不仅可以快速定位，同时可以通过其他路径到达目的节点。
缺点：
Mesh/Torus结构随维数增加，网络直径减少，但是，所带来的成本开销是以网络规模为基数的线性增长。
采用更高维的结构物理可实现难度增大，受到物理封装的限制，部分物理构建无法胜任逻辑上的设计。

## Slide 73
特色功能—RDMA、Barrier网络等
RDMA：Remote Direct Memory Access远程内存直接访问
  RDMA Put：向远程内存写入
  RDMA Get：从远程内存读出
  RDMA Atomic：修改远程内存中的一个共享变量
低延迟支持——Memory Bypass
  从CPU寄存器中直接获取通信描述符，消除内存访问开销
  将收取到的数据直接写入CPU Cache，消除内存访问开销
Tofu Barrier
  将集合操作如barrier等卸载到网络芯片中执行
曙光5000集合操作卸载芯片
Notes: 在K computer中配置与CPU之间的网络备用路径，该路径可以绕过故障的CPU并继续进行数据交换，如此即可保证计算处理不会停止。
在工作开始前，系统会通知通信库故障节点的位置。
在每次通信开始前，通信库会指定一个ABC坐标路径进行路由，以避免路径故障。

## Slide 74
具体实现
Tofu1：独立实现了ICC芯片
  ICC包含对CPU的网络接口和对网络的路由器接口
  10 Port其中4个Port用于互连2 x 3 x 2，6个Port互连X、Y、Z
  每个Port包含8条Lane
Tofu2：将ICC功能集成进了处理器芯片，每Port Lane减少
Notes: 在K computer中配置与CPU之间的网络备用路径，该路径可以绕过故障的CPU并继续进行数据交换，如此即可保证计算处理不会停止。
在工作开始前，系统会通知通信库故障节点的位置。
在每次通信开始前，通信库会指定一个ABC坐标路径进行路由，以避免路径故障。

## Slide 75
典型样例分析—Cray XC Aries
2012年起Cray在其新的XC系列高性能计算机产品中推出了Aries互连网络架构，除了更高性能的网络芯片设计之外，其核心是Dragonfly拓扑：John Kim, etc. Technology-Driven, Highly-Scalable Dragonfly Topology, ISCA 2008

## Slide 76
基本情况
特色功能
  RDMA
  优化短消息传输机制
  优化集合操作

## Slide 77
Dragonfly拓扑结构
核心思想：缩短网络直径（性能），减少全局连接长线（成本）
Dragonfly网络分为三个结构层次：
  单个路由节点（R），直接连接多个终端
  多个路由节点互连形成一个超级节点（G）
  多个超级节点互连形成整个网络（Dragonfly）

## Slide 78
物理连接关系示意图
三层全互连：
Level -3
Level -2
Level -1
2-cabinet group

## Slide 79
特色功能
RDMA
  RDMA可以实现全局内存访问
优化短消息传输
  支持高速率的8-64 Byte的内存原子操作访问
优化集合操作
  优化卸载MPI_Allreduce集合操作，提高集合操作性能

## Slide 80
典型样例分析—TianHe2
TianHe1 于2010.10 TOP500 No.1
TianHe2 于2013.07 TOP500 No.1
国防科大
TianHe2：最多支持18432 计算节点，使用自主网络TianHe Express，共5856 块网络交换芯片NRC、18432 块网络接口芯片NIC
TianHe1
TianHe2

## Slide 81
基本情况
特色功能
  虚拟端口及队列机制
  多种传输层协议：MP、RDMA等
具体实现

## Slide 82
TianHe Express
拓扑结构：3层胖树
  每个节点配备1个NIC网络接口
  L1层switch用6 个NRC构建（ 3 下 3 上 ），L2 switch用1个 NRC构建，L3 switch用6个 NRC构建（内部为两层fat tree，4 下 2上）
  以（24, 3）Fat-tree拓扑为基础，下一级到上一级的带宽缩减比为3:1

## Slide 83
特色功能
  Host 端多种队列机制
  最多支持40 Virtual Port，提供各种用于通信的队列：位于网卡的HDQs、位于内存的SDQs、MPQ（mini-packet queue）、EQ（event queue）、INTQ（interrupt queue）、EPQ（error packet queue）
  传输层对不同类型数据使用不同接口
    MP—mini-packet
    RDMA—block data
    Collective Communication
协议分层
网络协议栈
Notes: 8 hardware-based descriptor queues (HDQs) first-in-first-out (FIFO) structures
32 software-based descriptor queues (SDQs)

## Slide 84
具体实现
  微体系构——NRC（聚合带宽5.376 Tbps）
  24 ports（8-lane， 14Gbps/lane，224 Gbps 双向带宽，图中NPs）；
  芯片配置管理模块（CMM）；
  24个port对应24个TILE（每个TILE为6*4 的Crossbar）

## Slide 85
具体实现
微体系构——NIC
  主机接口：16-lane PCIe 3.0
  网络接口：8-lane，14Gbps/lane SerDes
  软硬件交互：Descriptor Submission（管理描述符、提交VP的处理队列）；PE （处理RDMA语义） 、ATC（处理地址转换）、CM（处理网络连接）等

## Slide 86
典型样例分析—Sunway TaihuLight
2016.06 TOP500 No.1
无锡超算中心
Sunway TaihuLight ：40 compute cabinets ，40960 Sunway 26010 CPUs，8 network cabinets（Mellanox FDR 56Gbps）

## Slide 87
基本情况
特色功能
  三套网络，专用网络机柜
具体实现

## Slide 88
拓扑结构——层次化类3层胖树拓扑
Level 1：Supernode全互连
互连基本单元(Node)
Board
supernode
全连接示意

## Slide 89
拓扑结构——层次化类3层胖树拓扑
Level 2：Cabinet
根据胖树拓扑结构猜测

## Slide 90
拓扑结构——层次化类3层胖树拓扑
Level 3：Central Switch Network层次化类胖树拓扑
  总体对分带宽为70 TB/s，网络直径7。
  中央网络连接不同super nodes，1/4网络带宽消减比
…
…
Central
Cabinet
Cabinet
Snode
Snode
Snode
Snode
Snode
Snode
Snode
Snode
根据胖树拓扑结构猜测

## Slide 91
  Central Switch Network：连接super node，每个super node含256 CPU
  Management Network：连接核心计算系统和管理服务器
  Storage Network：连接核心计算网络和存储系统、Import/export节点及管理节点。
8 network cabinets
特色功能—三套网络

## Slide 92
具体实现
8 network cabinets，使用Mellanox FDR 56Gbps产品

## Slide 93
大规模网络仿真

## Slide 94
网络仿真
概念：基于仿真软件（离散时间驱动，时间戳同步等），对网络组件微体系结构、网络架构、通信协议等进行性能仿真测试
功能：用户可以使用软件自带库或者自定制的节点模型、链路模型、协议模型等模块组建网络结构，通过一段时间的通信行为模拟运行，收集统计测试数据（e.g. 时延，吞吐，带宽，能耗等）
仿真组件
  节点模型：终端模型、链路模型、交换节点模型等
  协议模型：TCP/IP协议栈，802.11协议组，ARP，自定义通信协议等
  数据采集模型：时延采集，吞吐采集，误码率采集等

## Slide 95
网络软件介绍——NS2/3
NS-2 (Network Simulator-2)是著名的用于网络研究的离散事件仿真工具，里面包括了大量的用于在有线或无线、本地连接或通过卫星连接进行TCP协议、路由算法、多播协议仿真的网络协议、调度器和工具
优点
  OSI全层次的仿真
  详细的过程跟踪和回放
  开放源码，有丰富的扩展包
缺点
  对数据包级进行非常详细的仿真，接近于运行时的数据包数量，使得其无法进行大规模网络的仿真

## Slide 96
网络软件介绍——OPNET
商业化的通信网络仿真平台
优点
  丰富的协议支持
  对网络的QoS进行评价
缺点
  不开源

## Slide 97
网络软件介绍——OMNET++
开源的基于组件、离散时间驱动的网络仿真平台，是近年来在科学和工业领域里逐渐流行的一种优秀的网络仿真平台
优点
  图形界面接口
  多操作系统支持
  简化的拓扑定义、跟踪和调试
  开源支持
缺点
  必须使用NED编程语言

## Slide 98
OMNET++仿真介绍

## Slide 99
OMNET++仿真器的组件
网络模块例化和关系描述文件
  由NED语言编写，使用参数例化网络模块、按特定关系连接不同模块的门、信道等
网络包格式定义文件
  OMNET++本身提供的网络包类型具备一些简单参数，用户还可以根据具体要求通过网络包格式定义文件定义具体字段
网络模块功能描述文件
  网络模块功能的行为描述文件，使用C++编写，功能包括缓存、路由、交换等；
仿真内核
  OMNET提供的仿真类库代码
用户接口
  该接口用于仿真运行时的调试、演示等工作

## Slide 100
网络拓扑描述文件
使用NED语言描述
  NED可以描述一组元件（通道，简单/复杂模型），这些组件的描述可以在其他网络描述中得以重用
NED语言
  文件带有.Ned的后缀，.Ned文件动态地载入到模拟程序，或者用Ned编译器或C++代码链接到模拟器执行
  可以使用任何文本编辑器或GNED图形编辑器来编写。NED语言用来定义模型中的网络拓扑结构，较为简单的网络拓扑可以使用GNED，但复杂网络的拓扑描述还应该用NED源文件方式书写
  可引进其它网络描述文件，引进一个网络描述后，可以使用它所包含的模块通道等组件，如：import "ethernet"; // imports ethernet.ned

## Slide 101
网络拓扑描述文件示例
拓扑名称
结构参数
通道参数
节点参数
节点连接关系
图形化输出
7x9 Mesh拓扑描述文件

## Slide 102
网络包格式定义文件和示例
网络包格式定义由msg文件实现
  直接新建一个msg文件是比较快的一种定义网络分组格式的方法，以下图为例，定义好这些字段后，仿真器在编译时自动生成packet_m.cc和packet_m.h文件，对这些字段作为变量进行声明，并生成setter/getter函数，以及copy等基本功能函数

## Slide 103
网络模块功能描述文件
简单模块
  复合模块的基本构建成分，它通过申明它的参数和门（ gate，有input，output，inout方向，用来连接模块）来定义
复合模块
  它由一个或多个子模块组成。不管是简单模块还是复合模块都可以用做子模块。它们也都能有门和参数，在简单模块能够使用的任何地方复合模块都能使用。它还有两个部分：子模块和链接
系统模块
  系统模块是将各种复合模块整合在一起，形成对用户来说最顶层的一个网络结构(e.g. Mesh, Torus …)

## Slide 104
网络模块功能描述文件简单示例
系统模块（交换机）
复合模块（Crossbar）
简单
模块
简单
模块
复合模块（端口）
简单
模块
简单
模块
消息传递
gate

## Slide 105
网络功能模块描述代码示例
继承父类，简单模块
自定义成员变量，其中c开头的变量类型基本都是
OMNET自带的数据结构
自定义信号（OMNET中的一种数据结构，一般用于数据统计）
必要的构造函数
必要的override函数
自定义函数
模块注册声明！以便ned文件可对其端口和连接关系进行定义

## Slide 106
OMNET++仿真流程
网络描述文件
*.ned
NEDC编译
NED结构实现文件
*_n.cc
简单模块文件
*.cc
消息定义文件
*.msg
仿真内核库
*.lib/*.a
用户接口库
*.lib/*.a
C++编译
连接
仿真程序
执行
配置文件Omnetpp.ini
输出文件*.vec/*.sna等

## Slide 107
OMNET++仿真过程——新建工程
From：https://www.jianshu.com/p/3b22b3e7ca10

## Slide 108
添加NED文件
NED文件有两种模式：源码模式和设计模式

## Slide 109
编辑NED文件实现特定拓扑
编辑NED文件，两个简单模块Txc1直连，一发一收

## Slide 110
编辑模块行为描述C++文件

## Slide 111
添加omnetpp.ini配置文件
文件告诉模拟器程序你想要模拟哪一个网络(由于ned文件可以包含多个网络)，还可以显示的指定随机数生成器的随机数种子

## Slide 112
运行仿真
仿真运行配置
选择run configurations
新建run configuration
选择工程目录
选择执行文件(首次运行可以选opp_run，待编译生成可执行文件之后再选)
选择ini配置文件
可选ini文件中的不同config
运行次数(repeat参数有关)
运行时的进程数(Cmdenv模式下有效)
运行模式：
  default,
  Cmdenv为命令行模式
  Tkenv图形化界面
  Qtenv图形化界面
1
2
3
4
6
7
9
5
8

## Slide 113
仿真界面
调试按钮
变量观察区，可以观察
不同层次的模型中的参
数、变量的值
动画区
日志区
仿真时间推进轴
仿真事件列表

## Slide 114
课程练习
第1题
  以tictoc为例，熟悉仿真器运行流程
第2题
  以sample/routing为例，改写路由算法部分实现x优先维序路由，掌握使用selfmsg为基础的仿真推进方式
第3题
  实现一个 Torus网络，要求1）规模可定义；2）实现x优先维序路由算法；3）实现热点区域流量模式

## Slide 115
总结
对并行计算来说，主要研究系统域互连网络
系统域互连网络影响并行系统的性能和扩展性
  系统互连N个节点的代价是什么：延迟、带宽、功耗、成本等
设计并行系统互连的几个要素
  互连接口、拓扑、路由、交换、流控、链路
互连网络设计的第一步：网络仿真

## Slide 116
谢谢！